PEE 647 - PRINCÍPIOS DE TELEVISÃO DIGITAL

Lista de Exercícios  III - 2003

- A figura abaixo mostra um trecho de um sistema de distribuição de TV a Cabo, entre dois amplificadores extensores, com 4 multi-taps , com capacidade para 16 assinantes no total. O sistema foi planejado para operar entre 50 MHz e 500 MHz. O cabo de distribuição tem bitola de 0,5 “.

|  | Atenuação (dB/km) |
| --- | --- |
| Bitola do cabo | 50 MHz | 500 MHz |
| 0.25" | 64 | 186 |
| 0.5" | 17 | 57 |

Como regra de projeto, a amplitude do sinal de RF na casa do assinante deve estar compreendida entre +3 dBmV e +13 dBmV, para todos os canais, permitindo o uso de um “splitter” adicional para alimentar 2 TV’s. Considerando que entre os pontos P, Q, R e S (saídas dos multi-taps) e a tomada  na casa do assinante é usado um cabo “drop” com bitola de 0,25”, com comprimento de 10 a 30 metros, pede-se:

a)Determine a atenuação mínima e máxima do cabo “drop” nas freqüências de 50 e 500 MHz, para os comprimentos de 10 e 30 metros; e a atenuação do cabo de distribuição entre o ponto A e os pontos B, C, D e E (atenuação apenas devida ao cabo, sem considerar a perda de inserção dos “taps”);

| Frequência | Atenuação “drop” 10 m | Atenuação “drop” 30 m | Atenuação A(B | Atenuação A(C | Atenuação A(D | Atenuação A(E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 MHz |  |  |  |  |  |  |
| 500 MHz |  |  |  |  |  |  |

- considerando as atenuações dos trechos de cabos de distribuição e “drop”, determinadas acima, determine a pré-ênfase (“slope”) a ser aplicada no ponto A  de modo a minimizar a dispersão de amplitudes, em função da freqüência (ou seja, a diferença entre as amplitudes em 50 MHz e 500 MHz), para usuários conectados a partir do ponto P e do ponto S. Lembre-se que o cabo “drop” até o usuário pode ter no mínimo 10 metros e no máximo 30 metros. Certifique-se, após o cálculo, de que a diferença de amplitudes entre canais para um assinante no ponto P com cabo  “drop” de 10 metros é igual em módulo à de um assinante no ponto S com cabo “drop” de 30 metros (piores casos).

| Frequên-cia | Atenuação relativa em P | Atenuação relativa em S | Assinante em P + 10 metros | Assinante em P + 30 metros | Assinante em S + 10 metros | Assinante em S + 30 metros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 MHz | 0 dB |  |  |  |  |  |
| 500 MHz |  |  |  |  |  |  |

- Os Multi-Taps a serem  instalados nas posições A, B, C e D podem ser escolhidos entre 6 modelos disponíveis, cujas características de atenuação são dadas abaixo:

| Modelo | Atenuação (In(Tap) | Perda de Inserção (In(Out) |
| --- | --- | --- |
| DC-35 | 35 dB | 0.8 dB |
| DC-30 | 30 dB | 1.0 dB |
| DC-24 | 24 dB | 1.5 dB |
| DC-20 | 20 dB | 1.8 dB |
| DC-18 | 18 dB | 2.0 dB |
| DC-15 | 15 dB | 2.5 dB |

Considerando que na saída do amplificador em A o canal de maior amplitude pode ter  +46 dBmV, escolha os multi-taps a serem usados nos pontos A, B, C e D de modo a respeitar os limites de amplitude (+3 a +13 dBmV na casa do assinante), levando em conta as perdas nos cabos “drop”. Para isso, preencha a tabela abaixo (com precisão de 0,1 dB). Para deixar uma margem de segurança, a pré-ênfase será fixada em +6dB.

|  | Modelo | Amplitude no Multi-tap (dBmV) | Amplitude no assinante |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto | do | Entrada | Tap | Drop de 10 metros | Drop de 30 metros |
|  | multi-tap | 50 MHz | 500MHz | 50 MHz | 500MHz | 50 MHz | 500MHz | 50 MHz | 500MHz |
| A |  | +40.0 | +46.0 |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

d) Qual o ganho que o amplificador no ponto E deve ter, nas freqüências de 50 e 500 MHz, para restaurar as mesmas amplitudes encontradas no ponto A (+40.0 / +46.0 dBmV)?

______________________________________________________________________________________

2) Com relação aos Batimentos Triplos Compostos (CTB - Composite Triple Beat):

a) Como se identificam, e qual o método de medida?

b) Porque em um sistema com canalização HRC os CTB confundem-se com os Batimentos Compostos de 2a. Ordem (CSO - Composite Second Order)?

_______________________________________________________________________________________

3) Um transmissor com potência de 10 kW PEP (pico de envoltória) será usado para realizar  testes de  transmissão de TV digital, pelos sistemas 8-VSB e COFDM. Sabendo que o limiar de relação sinal/ruído para operação é de 15 dB para o 8-VSB e de 21 dB para uma configuração COFDM com capacidade (taxa de bits) equivalente, qual será a diferença relativa de área de cobertura para os dois sistemas? Considere que o sinal é atenuado de 6 dB ao dobrar a distância entre o transmissor e o receptor, e que a relação de potência de pico/média é de 6 dB para o 8-VSB e 8 dB para o COFDM.

____________________________________________________________________________________________

4)  a) (1.0) Qual a razão para ser introduzido um "randomizador" na camada de transmissão (codificação de canal) do padrão ATSC ?

b) (2.0) O filtro de rejeição de interferência NTSC (utilizado no padrão ATSC) foi projetado de modo a atenuar especificamente as freqüências correspondentes às portadoras de vídeo, crominância e áudio de um sinal NTSC interferente (no mesmo canal). Partiu-se do pressuposto que a maior parte da energia de um sinal de vídeo NTSC concentra-se em torno dessas portadoras. No entanto, certas imagens transmitidas em NTSC podem ter conteúdo espectral desfavorável, sendo capazes de interferir fortemente no sinal digital, mesmo com o filtro de interferência ativado. Descreva um exemplo de imagem simples capaz de gerar esse tipo de  interferência quando transmitida analogicamente em NTSC.